## Slide 1: مادة المنظور الهندسي
معيد مساعد / نهى امام شحاته

## Slide 2
قم برسم المنظور الهندسي للمجسم الممثل بالمساقط التالية
بمقياس رسم 1/100
علما بأن :.النقطة ج تقع على خط مستوى الصورة
زاوية ميل المجسم 30درجة
-بعد نقطة الرؤية عن المجسم 6 م
وارتفاع مستوى النظر 3م

## Slide 3: نقوم برسم خط مستوى الصورة يميل بزاوية 30درجة لتكون الزاوية المحصورة بين الخطين 90درجة ونرسم المسقط الافقى بهذه الزاوية

## Slide 4: نقوم بتحديد نقطة الرؤية اعتمادا على المسافة المعلومة 6م

## Slide 5: نقوم برسم خط الافق اعتمادا على الارتفاع المذكور 3م ومن نقطة الرؤية نقوم برسم خط عمل موازى لضلع المجسم ثم نقوم بعمل خط رأسى ليصل لخط الافق

## Slide 6: نقوم بتوصيل خطوط من نقطة الرؤية الى رؤس المجسم وعند تقاطعها مع محور الصورة نقوم بعمل خط رأسى لخط الافق

## Slide 7: نقوم بأخذ ارتفاع المجسم وهو 4م ومزاولة الخطوط لنقطتى الزوال V1وV2

## Slide 8: نقوم بتحديد النقطتين bوd على خطوط زاول a

## Slide 9: نقوم بتوصيل نقاط السلم الداخلية وهى 2و3و4 بنقطة الرؤية وعند تقاطع الخط مع مستى الصورة نقوم بعمل عمودى حتى يتم تحديدها على خط زول النقطة aوعمل امتداد لزوال

## Slide 11: نقوم بتكرار نفس الخطواط السابقة فى النقاط الامامية للسلم وهى 1و4و3 حتى تتقاطع مع زوال النقاط 2و3و5

## Slide 12: نقوم بتعيين ارتفاع السلمة على خط ارتفاع النقطة الاصلية وعمل زوال له وتصيله بالنقطة المحدةة لنهاية درجة السلم الاولى

## Slide 13: نقوم بتكرار الخطة السابقة لتعيين ارتفاعات السلم الباقية

## Slide 14: وبهذا نكون حددنا الوجه الخلفى للسلم

## Slide 15: نقوم بعمل زوال لنقاط الارتفاع الخاصة بكل سلمة مع مد هذا الزوال لتكوين الوجه الجانبى والعلوى {الايمة والنايمة}

## Slide 16: نقوم بمد خط عمودى من النقاط السفلية للسلمة حتى تصل لخطوط زوال النقاط العلوية

## Slide 17: نقوم بتكرار الخطواط حتى تتكون السلمة الثانية

## Slide 18: حتى يتكون السلم كاملا

## Slide 19: ولرسم الشباك الامامى نقوم بتوصل نقطتى الشباك فى المسقط الافقى بنقطة الرؤية وعند التقاطع مع مستوى الصورة نقوم مدى عموى للاعلى

## Slide 20: ثم نقوم بتعيين ارتفاع الشباك وعمل زوال له وتصيل الخطوط العمودية لتقطع هذا الزوال وعمل خط منصف للشباك

## Slide 21: وعمل موازيات على بعد 2مم من الخطوط لداخل الشباك حتى يتكون الاطار الداخلى له

## Slide 22: ولرسم الشباك الجانبى نقوم بتوصل نقطتى الشباك فى المسقط الافقى بنقطة الرؤية وعند التقاطع مع مستوى الصورة نقوم مدى عموى للاعلى

## Slide 23: ثم نقوم بعمل زول للنقطة V2 من نفس نقطتى ارتفاع الشباك السابق حيث يقعان على نفس الارتفاع وعمل خط منصف وموازيات داخلية كما فى الشباك السابق

## Slide 24: فيصبح شكل الشباك كالتالى

## Slide 25: لرسم الباب نقوم بتوصل نقطتى الباب بنقطة الرؤية وعند التقاطع مع مستوى الصورة نقوم بمد خط هعمودى

## Slide 26: وعند تقاطع خطى الباب مع زوال خط الشباب يتكون الباب هيث يقع على نفس الارتفاع

## Slide 27: ولرسم سقف المنزل نقوم بتعيين نقطة فى منتصف الوجه الجانبى للمنزل فى المسقط الافقى

## Slide 28: ثم نقوم بتوصيل النقطة e بنقطة الرؤية وعند التقاطع مع مستوى الصورة نقوم بمد عمودى حتى يتقاطع مع خط زوال النقطتين aوd

## Slide 29: ثم نقوم بتعيين ارتفاع سق المنزل من خط ارتفاع النقطة a وهو 2.5م فتتكون النقطة a ثم نقوم بعمل زوال للنقطة

## Slide 30: نقوم بمد الخط الرأسى للنقطة e حتى يقطع زوال النقطة a وبهذا تتكون قمة السقف

## Slide 31: ولتكوين الوجه الجانبى لسقف المنزل نقوم بتوصيل النقطة eبالنقطتى aوd

## Slide 32: لرسم الوجه المامى لسق المنزل نقوم بعمل زوال للنقطة e

## Slide 33: وعمل خط موازى للخط a e يبدأ من b حتى يقطع زوال النقطة e

## Slide 34: وبهذا يكون شكل المنزل

## Slide 35: THANKS